Задание 2.

Зачетная работа № 6 по теме «Законы постоянного тока».

М.В. Белякова, учитель физики

Муниципальное образовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 34 г. Твери

1 уровень.

1.  При подключении лампочки к батарее к элементов с ЭДС 4,5 В вольтметр показал напряжение 4 А, а амперметр – силу тока 0,25 А. Каково внутреннее сопротивление батареи?

2.  Как изменятся показания амперметра и вольтметра при                             замыкании ключа (рис. 1)?                                                                                            рис. 1

3.  На цоколе лампочки карманного фонаря написано: 3,5 В, 0,28 А. Найти сопротивление и потребляемую мощность в рабочем режиме.

4. На баллоне сетевой лампы написано: 220 В, 60 Вт. Найти силу тока и сопротивление в рабочем режиме.

5.  Во сколько раз изменятся показания амперметра,

если от схемы а) перейти к схеме б) (рис. 2)?                                                                   рис. 2

6.  Электрическая печь для плавления металла потребляет ток 800 А при напряжении 60 В. Сколько теплоты выделяется в печи за 1 мин?

2 уровень.

1.  Какова напряженность поля в алюминиевом проводнике сечением 1,4 мм² при силе тока 1 А?

2.  При подключении к батареи элементов резистора сопротивлением 16 Ом сила тока 1 А, при подключении резистора сопротивлением 8 Ом – сила тока 1,8 А. Чему равны ЭДС и внутреннее сопротивление батареи?

3.  При подключении электромагнита к источнику с ЭДС 30 В и внутренним сопротивлением 2 Ом напряжение на зажимах источника 28 В. Чему равны: сила тока в цепи, работа тока и работа стороннего поля за 5 мин?

4.  В бытовой электроплитке, рассчитанной на напряжение 220 В, имеются две спирали сопротивлениями по 80,7 Ом каждая. С помощью переключателя в сеть можно включить одну спираль, две последовательно и две параллельно. Найти мощность в каждом случае.

3 уровень.

1.  Найти внутреннее сопротивление и ЭДС источника тока, если при силе тока 30 А мощность во внешней цепи равна 180 Вт, а при силе тока 10 А – 100 Вт.

2.  Лампочки, сопротивления которых 3 и 12 Ом, поочередно подключаются к некоторому источнику тока и потребляют одинаковую мощность. Найти внутреннее сопротивление источника тока и КПД цепи.